## Slide 1
Bauen / Planen im Überschwemmungsgebiet
Meike Aulich & Stefan Sibilski,
Kreis Gütersloh
Abteilung Tiefbau
Sachgebiet 4.4.2 - Kultur- und Wasserbau -
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 2
1. Überschwemmungsgebiete
2. Rechtsgrundlagen
3. Einzelbauvorhaben
4. Bauleitplanung
Inhalt des Vortrags
5. Bauen an Gewässern
Bauen / Planen im Überschwemmungsgebiet
und an Gewässern
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 3
Bauen / Planen im Überschwemmungsgebiet
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 4
Bauen / Planen im Überschwemmungsgebiet
1. Überschwemmungsgebiete
Festsetzungsverfahren
1. Ermittlung durch Bezirksregierung (BR)
2. Behördenbeteiligung UWB / Kommunen
3. Vorstellung / Diskussion - Behördentermin
4. Aktualisierung durch BR
5. Erneute Vorstellung - Behördentermin
6. Öffentliche Auslegung bei den Kommunen
7. Ggfs. erneute Aktualisierung durch BR
9. Festsetzung des Ü-Gebietes
8. Ggfs. vorläufige Sicherung des Ü-Gebietes
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 5
Bauen / Planen im Überschwemmungsgebiet
Stefan Sibilski 19.03.2015
1. Überschwemmungsgebiete

## Slide 6
Bauen / Planen im Überschwemmungsgebiet
1. Überschwemmungsgebiete
Lutter
Welplagebach / Schlangenbach
Dalke
Knisterbach
Wapel / Ölbach
Ems
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 7
2. Rechtsgrundlagen
Bauen / Planen im Überschwemmungsgebiet
§78 Abs.1 WHG
In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist untersagt:
die Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch, ausgenommen Bauleitpläne für Häfen und Werften,
die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 u. 35 des Baugesetzbuchs,
3. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen quer zur Fließrichtung des Wassers bei Überschwemmungen,
4. das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden, es sei denn, die Stoffe dürfen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und
Forstwirtschaft eingesetzt werden,
5. die nicht nur kurzfristige Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern können oder die fortgeschwemmt werden können,
6. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche,
7. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und § 75 Absatz 2 entgegenstehen,
8. die Umwandlung von Grünland in Ackerland,
9. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart.
§78 Abs.6 WHG: Für ermittelte, in Kartenform dargestellte und vorläufig gesicherte Gebiete gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 8
2. Rechtsgrundlagen
Bauen / Planen im Überschwemmungsgebiet
§78 Abs.2 WHG (Ausnahmeregelung)
Die zuständige Behörde kann abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 die Ausweisung neuer Baugebiete ausnahmsweise zulassen, wenn
1. keine anderen Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung bestehen oder geschaffen werden können,
2. das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar an ein bestehendes Baugebiet angrenzt,
3. eine Gefährdung von Leben oder erhebliche Gesundheits- oder Sachschäden nicht zu erwarten sind,
4. der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstandes nicht nachteilig beeinflusst werden,
5. die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und der Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird,
6. der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird,
7. keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger zu erwarten sind,
8. die Belange der Hochwasservorsorge beachtet sind und
9. die Bauvorhaben so errichtet werden, dass bei dem Bemessungshochwasser, das der Festsetzung des Überschwemmungsgebietes zugrunde liegt, keine baulichen Schäden zu erwarten sind.
Alle 9 Punkte müssen kumulativ erfüllt sein
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 9
2. Rechtsgrundlagen
Bauen / Planen im Überschwemmungsgebiet
§78 Abs.3 WHG (Ausnahmeregelung)
Die zuständige Behörde kann die Errichtung oder Erweiterung einer baulichen Anlage genehmigen, wenn im Einzelfall das Vorhaben
1. die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum zeitgleich ausgeglichen wird,
2. den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert,
3. den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und
4. hochwasserangepasst ausgeführt wird
Alle 4 Punkte müssen kumulativ erfüllt sein
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 10
3. Einzelbauvorhaben
Vorgehensweise
3.1 Prüfung der Lage
Parallel zur Voranfrage / Bauantragstellung
Bei der UWB die Genehmigung nach §78 Abs. 3 WHG mit entsprechender Erläuterung zur Lage des Vorhabens beantragen.
Lage im festgesetzten, aber nicht im neu ermittelten Ü-Gebiet:
Konflikte mit der Neuausweisung von Überschwemmungsgebieten
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 11
3. Einzelbauvorhaben
Vorgehensweise
3.2 Prüfen, ob die 4 Punkte des §78, Abs. 3 WHG kumulativ erfüllt werden können
3.2.1 Prüfen, ob das Bauvorhaben den Hochwasserabfluss beeinträchtigt
Abstromdaten des HQ100 im Vorhabenbereich bei der BR erfragen
Bei Lage im Abstrombereich ist abzuwägen, ob eine hydraulische Berechnung mit dem Ziel, die Nicht-Beeinträchtigung nachzuweisen, infrage kommt
Lage im Ü-Gebiet:
Konflikte mit der Neuausweisung von Überschwemmungsgebieten
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 12
3. Einzelbauvorhaben
Vorgehensweise
3.2 Prüfen, ob die 4 Punkte des §78, Abs. 3 WHG kumulativ erfüllt werden können
3.2.2 Volumen des verloren gehenden Retentionsraumes ermitteln
Wasserspiegelhöhen des HQ100 im Vorhabenbereich bei der BR erfragen
Geländehöhen ermitteln oder von der BR einholen
Lage im neu ermittelten Ü-Gebiet:
Konflikte mit der Neuausweisung von Überschwemmungsgebieten
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 13
3. Einzelbauvorhaben
Bauen / Planen im Überschwemmungsgebiet
Vorgehensweise
3.2 Prüfen, ob die 4 Punkte des §78, Abs. 3 WHG kumulativ erfüllt werden können
3.2.3 Möglichkeiten des Ausgleichs prüfen
Kann der Bauherr selbst den Ausgleich im Bereich des Vorhabens am Gewässer schaffen?
wenn nicht möglich
Bei der Kommune in Erfahrung bringen,
  ob sie den Ausgleich (ggfs. für mehrere Vorhaben) schaffen kann
oder
    ob Technischer Hochwasserschutz geplant ist (z.B.: HRB)
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 14
3. Einzelbauvorhaben
Vorgehensweise
3.2 Prüfen, ob die 4 Punkte des §78, Abs. 3 WHG kumulativ erfüllt werden können
3.2.3 Möglichkeiten des Ausgleichs prüfen
Konflikte mit der Neuausweisung von Überschwemmungsgebieten
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 15
3. Einzelbauvorhaben
Vorgehensweise
3.3 Kann der Ausgleich geschaffen werden, ist dieser lagemäßig mit Volumenangabe in den Planunterlagen darzustellen. Die Ausführung des Ausgleichs ist schriftlich zu erläutern
Konflikte mit der Neuausweisung von Überschwemmungsgebieten
A-Volumen: 50m3
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 16
3. Einzelbauvorhaben
Bauen / Planen im Überschwemmungsgebiet
Vorgehensweise
3.4 Antrag gem. §78 Abs.3 WHG formlos mit
Erläuterungen und Berechnungen zum Vorhaben,
Übersichtskarte,
Lageplan (mit Eintrag des festgesetzten und/oder neu ermittelten Überschwemmungsgebietes sowie Darstellung des Ausgleichs),
Querschnittsskizze des Ausgleichs,
Aussagen/Nachweis zur Nichtbeeinträchtigung des HW-Abflusses
bei der UWB stellen
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 17
3. Einzelbauvorhaben
Bauen / Planen im Überschwemmungsgebiet
Vorgehensweise
3.5 nach Erhalt der Genehmigung gem. §78 Abs.3 WHG
ggfs. (je nach Größe und Art des zu schaffenden Ausgleiches) Antrag auf Genehmigung nach §31 WHG – Gewässerausbau – stellen.
In der Regel vereinfachtes Genehmigungsverfahren und Plangenehmigung.
Wichtig:
Der Retentionsvolumenausgleich muss zeitgleich
mit dem Bauvorhaben ausgeführt werden!!!
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 18
Bauen / Planen im Überschwemmungsgebiet
§78 (2) WHG - Die zuständige Behörde kann die Ausweisung neuer Baugebiete ausnahmsweise zulassen, wenn…
1. Keine andere Möglichkeit der Siedlungsentwicklung,
2. Gebiet unmittelbar an ein bestehendes Baugebiet angrenzend,
3. keine Gefährdung von Leben oder erhebliche Gesundheits- oder Sachschäden,
4. Hochwasserabfluss und Höhe des Wasserstandes werden nicht nachteilig beeinflusst,
5. Keine Beeinträchtigung der Hochwasserrückhaltung, Ausgleich des Verlustes von verloren gehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich
6. Keine Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes,
7. Keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger,
8. Belange der Hochwasservorsorge werden beachtet,
9. Hochwasserangepasste Bauausführungen
Alle 9 Punkte müssen kumulativ erfüllt sein
4. Bauleitplanung
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 19
4. Bauleitplanung
Vorgehensweise
1. Prüfung der Lage
Liegt das Planvorhaben im festgesetzten Ü-Gebiet, aber außerhalb des neu ermittelten Ü-Gebietes:
Parallel zum Bauleitplanverfahren bei der UWB die Genehmigung nach §78 Abs. 2 WHG mit entsprechender Erläuterung zur Lage der Planung beantragen.
Liegt das Planvorhaben im neu ermittelten Ü-Gebiet:
3.1 Prüfen, ob die 9 Punkte des §78, Abs. 2 WHG kumulativ erfüllt werden können
3.1.1 Prüfen, ob das Bauvorhaben den Hochwasserabfluss beeinträchtigt
…weiteres Vorgehensweise analog zu Einzelbauvorhaben!
3.1.2 Volumen des verloren gehenden Retentionsraumes ermitteln
3.1.3 Prüfen, ob eine Gewässerverlegung infrage kommt
Konflikte mit der Neuausweisung von Überschwemmungsgebieten
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 20
4. Bauleitplanung
Konflikte mit der Neuausweisung von Überschwemmungsgebieten
Möglichkeiten - Beispiel
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 21
4. Bauleitplanung
Konflikte mit der Neuausweisung von Überschwemmungsgebieten
EU-WRRL Umsetzungsfahrplan
Möglichkeiten - Beispiel
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 22
Möglichkeiten - Beispiel
4. Bauleitplanung
Konflikte mit der Neuausweisung von Überschwemmungsgebieten
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 23
Möglichkeiten - Beispiel
4. Bauleitplanung
Konflikte mit der Neuausweisung von Überschwemmungsgebieten
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 24
Krullsbachaue – ein Beispiel für gelungene Bauleitplanung
4. Bauleitplanung
Konflikte mit der Neuausweisung von Überschwemmungsgebieten
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 25
Bauen / Planen im Überschwemmungsgebiet
Krullsbachaue – ein Beispiel für gelungene Bauleitplanung
4. Bauleitplanung
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 26
Bauen / Planen im Überschwemmungsgebiet
Grundlagendaten frühzeitig einholen!
Planung – Fachwissen nutzen!
Gewässerausbau – Fördermöglichkeiten prüfen!
Bezirksregierung Detmold
Dezernat 54.7
- Hochwasserschutz -
Rainer Habbe
Dezernat 54.7
- Hochwasserschutz –
Büntestr. 1
32427 Minden
Telefon 05231 / 71-5471
Fax 05231 / 71-821954
mailto: rainer.habbe@brdt.nrw.de
Klaus Flachmeier Dezernent
Dezernat 54.7
- Hochwasserschutz –
Büntestr. 1
32427 Minden
Tel (05231) 71-5407
Fax (05231) 71-821953
mailto: klaus.flachmeier@brdt.nrw.de
5. Hinweise
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 27
Konflikte mit der Neuausweisung von Überschwemmungsgebieten
5. Bauen an Gewässern
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 28
Konflikte mit der Neuausweisung von Überschwemmungsgebieten
5. Bauen an Gewässern
Aulich / Sibilski 21.11.2016

## Slide 29
Bauleitplanung / Einzelbauvorhaben
Jedes Vorhaben stellt einen Einzelfall dar und bedarf frühzeitiger Abstimmung und intensiver Beratung
Konflikte mit der Neuausweisung von Überschwemmungsgebieten
6. Hinweise
Aulich / Sibilski 21.11.2016
Merkblatt SG 4.4.2 Kreis GT
Meike Aulich
SG 4.4.2
Wasserstr. 14
33378 Rheda-Wiedenbrück
Telefon 05241 / 85-2632
Fax 05241 / 85-2650
mailto: meike.aulich@gt-net.de
Stefan Sibilski
SG 4.4.2
Wasserstr. 14
33378 Rheda-Wiedenbrück
Telefon 05241 / 85-2631
Fax 05241 / 85-2650
mailto: stefan.sibilski@gt-net.de

## Slide 30
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Bauen / Planen im Überschwemmungsgebiet
Aulich / Sibilski 21.11.2016