## Slide 1: „Neuer Emswasserspiegel“ Grundwassermodell
Meike Aulich, SG 4.4.2, Kultur- und Wasserbau

## Slide 2
Fragestellung
  Durch Monitoring detaillierte Aussagen im Bereich der GW-Messstellen möglich
Aber was genau passiert
in den Bereichen, die weiter
entfernt sind?

## Slide 3
Fragestellung
Aufstellung eines Grundwasserströmungs- modells zur flächigen Darstellung der GW-Stände

## Slide 4
Erstellung eines GW-Modelles
Auftragnehmer:
Bearbeitungszeitraum:
Mai – Dezember 2016

## Slide 5
Modellgebiet
  260 km² Modellgebiet
  Modell deutlich größer als das eigentliche Untersuchungsgebiet

## Slide 6
Quelle: verändert nach: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30238213
Modellgebiet
  Grundwasserleiter aus Lockersedimenten (Sande, Schluffe, Kiese)
  bereichsweise aufgegliedert in zwei eigenständige Aquifere

## Slide 7
Modellgebiet
  „Urems-Rinne“

## Slide 8
Eingangsdaten / Randbedingungen
  Geländehöhen im 1 m-Raster (DGM1)
  Oberflächengewässer, teilweise direkte Aufnahme vor Ort (z.B. Talgräben)
  Protokoll der Wehrstellungen
  Grundwasserstände aus Landesgrundwasserdienst (HYGRIS)
  Grundwasserneubildung (GROWA)
  Bodenkennwerte
  Geologische und hydrogeologische Karten des Geologischen Dienstes

## Slide 9
Eingangsdaten / Randbedingungen
  Geologische Daten aus über 900 Bodenaufschlüssen
  Wasserrechte und Fördermengen

## Slide 10
Modellaufbau
  3D- Strömungsmodell als Dreiecksnetz
  519.552 Dreieckselemente, jeweils 3 Lagen
  Gesamt: 1.558.656 Elemente
  Elementgrößen 2-3 m (Wehre) 100 m (Rand)

## Slide 11
Berechnungen
  Kalibierung anhand von Stichtagsmessung 08/2014 mit guten Ergebnissen
  Berechnung einzelner Referenzzustände (stationär)
    Sommerstau
    Winterstau
  Prognostische Berechnungen (was wäre wenn?)
    Wasserstand MNQ
    Wasserstand Q182

## Slide 12
Berechnungen Sommerstau - Winterstau
  Grundwasserflurabstände Sommerstau

## Slide 13
Berechnungen Sommerstau - Winterstau
  Grundwasserflurabstände Winterstau

## Slide 14
Berechnungen Sommerstau - Winterstau
  Differenzen GW-Stand Sommer - Winter

## Slide 15
Berechnungen Sommerstau - Winterstau
  Differenzen GW-Stand Sommer - Winter

## Slide 16
Berechnungen Sommerstau - Winterstau
  Differenzen GW-Stand Sommer - Winter

## Slide 17
Berechnungen
  Problemstellung Sommer: Niedrigerer GW-Stand -> Pflanzenverfügbarkeit
  Berechnung: Vergleich Sommerstau mit einem mittleren Niedrigwasserstand (MNQ)
  Kriterium: akzeptabel bei Grundwasserflurabstand < 1,5 m

## Slide 18
Berechnungen
  Problemstellung Winter: Höherer GW-Stand -> Befahrbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen
  Berechnung: Vergleich Winterstau mit einem mittleren Wasserstand (Q183)
  Kriterium: akzeptabel bei Grundwasserflurabstand > 0,5 m

## Slide 19
Berechnungen

## Slide 20
Berechnungen Sommerstau - Winterstau
  Differenzen GW-Stand Sommer - Winter

## Slide 21
Berechnungen Sommerstau - MNQ
  Differenzen GW-Stand Sommer - MNQ

## Slide 22
Berechnungen Winterstau – Q183
  Differenzen GW-Stand Winter – Q183

## Slide 23
Fazit
  Die von der Regulierung der Stauanlagen beeinflussten Bereiche wurde ermittelt
  Zwei mögliche neue Wasserspiegellagen wurden berechnet und ausgewertet
  Es kommt stellenweise zu Verbesserungen, stellenweise zu Verschlechterungen
  Ergebnisse bilden flächenhafte Grundlage für Gutachten Landwirtschaft und Ökologie
  Modell stellt optimales Werkzeug für die weiteren Planungen dar

## Slide 24
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit